ИЗОЛИРУЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ ИС

ТУ 3799-002-69437911-2012

Паспорт

АВЯП.69437911.002 ПС

1. Основные сведения об изделии

Наименование изделия		Изолирующие соединения ИС

Технические условия		ТУ 3799-002-69437911-2012

Назначение	ИС предназначены для изолирования или электрического разделения участков наружных трубопроводов, транспортирующих  неэлектропроводящую (природный или сжиженный углеводородный газ).

Предприятие-изготовитель	ООО  «Саратовская  Газовая  Компания  Плюс» 410047 г. Саратов , ул. Танкистов д.124 А                          тел./факс (845-2) 66 -11-15,  66 -10 -79,  66 -11 -36.                                      http: //www.sargazcom.ru ; e-mail: mail@sargazcom.ru

На изделие получен сертификат соответствия № РОСС.RU.АГ79.Н02600

Разрешение на применение Ростехнадзора  № PPC-04-11-00451.

2. Основные технические характеристики

2.1 Характеристики изолирующих соединений ИС

Температурный диапазон эксплуатации 				-40…+80 °С

Максимальное рабочее давление				1,6 МПа

Электрическое сопротивление постоянному току при 500 В 		не менее 5Мом

Материал изделия				сталь 20

2.2 ИС устанавливаются только на горизонтальных участках газопровода.

2.3 Габаритно-присоединительные размеры изолирующих соединений сгонов даны в Таблице 1

Рис. 1. изолирующие соединения сгоны.

Таблица 1.

| Обозначение | Условный проход Dy, мм | Рабочее давление Pу, кгс/см² | Резьба трубная цилиндрическая d, дюйм | L, мм | D, мм | М (усредненная), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИС-15 | 15 | 16 | G ½ | 110 | 28 | 0,21 |
| ИС-20 | 20 | 16 | G 3/4 | 110 | 34 | 0,28 |
| ИС-25 | 25 | 16 | G 1 | 130 | 42 | 0,38 |
| ИС-32 | 32 | 16 | G 1 ¼ | 130 | 50 | 0,70 |
| ИС-40 | 40 | 16 | G 1 ½ | 150 | 54 | 0,99 |
| ИС-50 | 50 | 16 | G 2 | 150 | 68 | 1,25 |
| ИС-65 | 65 | 16 | G 2 ½ | 170 | 83 | 1,43 |
| ИС-80 | 80 | 16 | G 3 | 180 | 95 | 1,90 |

2.4 Габаритно-присоединительные размеры изолирующих соединений  даны в Таблице 2. На рис.2 схематично изображены ИС-22….60 на рис.3 схематично изображены ИС-76…720.

Таблица 2

| Обозначение | Условный проход Dy, мм | d, мм | L, мм | D, мм | Масса (усредненная), кг Ру до 1,6 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ИС-22 | 15 | 22 | 600 | 42 | 1,1 |
| ИС-27 | 20 | 27 | 600 | 42 | 1,45 |
| ИС-34 | 25 | 34 | 600 | 42 | 1,85 |
| ИС-42 | 32 | 42 | 600 | 50 | 2,50 |
| ИС-48 | 40 | 48 | 600 | 54 | 3,40 |
| ИС-57 | 50 | 57 | 600 | 68 | 3,15 |
| ИС-60 | 50 | 60 | 600 | 68 | 4,90 |
| ИС-76 | 65 | 76 | 620 | 66 | 5,52 |
| ИС-89 | 80 | 89 | 640 | 79 | 7,12 |
| ИС-108 | 100 | 108 | 700 | 80 | 11,50 |
| ИС-114 | 100 | 114 | 700 | 87 | 10,20 |
| ИС-133 | 125 | 133 | 720 | 97 | 10,45 |
| ИС-159 | 150 | 159 | 740 | 123 | 19,70 |
| ИС-168 | 150 | 168 | 740 | 132 | 25,0 |
| ИС-219 | 200 | 219 | 800 | 183 | 43,0 |
| ИС-273 | 250 | 273 | 850 | 237 | 58,0 |
| ИС-325 | 300 | 325 | 950 | 275 | 77,0 |
| ИС-377 | 350 | 377 | 1000 | 327 | 105,0 |
| ИС-426 | 400 | 426 | 1000 | 376 | 125,0 |
| ИС-530 | 500 | 530 | 1100 | 480 | 210,0 |
| ИС-630 | 600 | 630 | 1200 | 580 | 350,0 |
| ИС-720 | 700 | 720 | 1200 | 670 | 600,0 |

Рис. 2 Изолирующие соединения 22…60

Рис.3 Изолирующие соединения 76…720

3. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изготовленных ИС требованиям ТУ 3799-002-69437911-2012, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранение, монтажа и эксплуатации.

Срок, в течении которого изготовитель несет гарантийную ответственность в случае обнаружения дефектов ИС, составляет 12 месяцев от даты реализации изолирующего соединения, при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Расчетный срок службы ИС, установленный заводом-изготовителем — не менее  30 лет.

4. Комплектность

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Изолирующее соединение ИС ТУ 3799-002-69437911-2012 | 1 шт. |  |
| 2.Паспорт ИС | 1 шт. | На проданную партию |
| 3.Руководство по эксплуатации | 1 шт. | На проданную партию |
| 4. Разрешение Ростехнадзора на применение | 1 шт. | На проданную партию |

5.Свидетельство о приемке

Изолирующее соединение ИС-____ № __________

изготовлено, проверено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, соответствует требованиям ТУ 3799-002-69437911-2012 и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК	 ____________	_________________		______________

Фамилия	           подпись		год, месяц, день

М.П.

6.Свидетельство об упаковывании

Изолирующее соединение ИС-____  упаковано предприятием ООО «Саратовская Газовая Компания Плюс» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____________	____________	________________		_____________

Должность	    фамилия	          подпись 	 	год, месяц, день

# Text boxes

ОКП 37 9900

АГ 79